| Утверждаю: ООО «Хевел» Главный инженер / А.В. Парамонов |  |
| --- | --- |
| «_______»____________2018 г. |  |

Техническое задание №8

На строительно-монтажные работы. Конструкции железобетонные.

(Техническое перевооружение Завода ООО «Хевел».  Увеличение производительности технологической линии HJT.)

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| 1.1 | Сведения об объекте строительства | Техническое перевооружения Завода ООО «Хевел». Увеличение производительности технологической линии HJT. |
| 1.2 | Наименование организации Заказчика | «ООО «Хевел» г. Новочебоксарск |
| 1.3 | Наименование организации генерального проектировщика | АО «ССИ» г. Москва |
| 1.4 | Наименование и место расположения Объекта | Завод по производству солнечных модулей, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, Шоршельский пр. вл. 12 (далее – «Завод ООО «Хевел»», «Завод») |
| 1.5 | Границы ведения работ | Холодильный центр, наружная площадка. Главный корпус Завода «ООО «Хевел» в г. Новочебоксарск |
| 1.6 | Режим работы Завода | Круглосуточный |
| 1.7 | Указания о выделении очередей строительства и пусковых комплексов | Очереди строительства - поэтапное. Пуск по мере поставки технологического оборудования. |
| 1.8 | Сроки выполнения работ | сентябрь 2018 - ноябрь 2018 |
| 1.9 | Исходно-разрешительная документация. | Предоставляется Заказчиком |
| 1.10 | Условия оплаты | Оплата работ производится по фактически выполненным объёмам, после подписания Актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3. |
| 2. СОСТАВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ |
|  | Главный корпус. Склад стекла и готовой продукции (новые вентпомещения) | Устройство приямков в новых помещениях в осях 33-37, рядах Л-Р на территории существующего склада стекла и готовой продукции. Согласно черт. 06-HJT II-000- КЖ.03. |
|  |  | Устройство фундаментной плиты для наружной лестницы в осях 34-35, у ряда Р со стороны улицы. Согласно черт. 06-HJT II-000- КЖ.07 |
|  | Главный корпус. Помещение водоподготовки. | Устройство приямков в помещении водоподготовки в осях 1-6, рядах И-М. Согласно черт. 06-HJT II-000- КЖ.04 |
|  |  | Устройство проемов в помещении водоподготовки в осях 1-6, рядах И-М. Согласно черт. 06-HJT II-000- КМ.26 |
|  | Главный корпус | Устройство фундаментов холодильного центра №2 в осях 28-32 по ряду Р со стороны улицы. Согласно черт. 06-HJT II-000- КЖ.06 |
| 3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |
| 3.1 | Особые условия выполнения работ. | «ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ», не учтённые сметной нормативной базой, компенсируются подрядчику при условии включения данных объёмов (условий) работ в смету к договору подряда. Затраты подрядчика на выполнение «ОСОБЫХ УСЛОВИЙ» подтверждаются документально и не должны превышать среднерыночных. Организация работ предусматривает оформление подрядчиком совместно с представителем заказчика всех разрешительных документов, предусмотренных документированными процедурами ООО «Хевел» (оформление нарядов-допусков, прохождение инструктажей, оформление документов пропускного режима и т.д.). Проведение работ в помещениях чистоты ИСО8, ИСО7 предусматривает соблюдение подрядчиком особых требований к спецодежде, обуви, СИЗ (белый халат, спецобувь или бахилы, шапочка, каска). При работе на территории завода обязательно наличие у каждого работника противогаза. Работы, производимые вблизи существующего оборудования и инженерных сетей, должны выполнятся с обеспечением обязательных мероприятий по защите данных конструкций от возможного падения демонтируемых элементов, грузоподъёмного оборудования, инструментов. Территория работ должна быть ограждена подрядчиком с выставлением соответствующих знаков безопасности. При проведении огневых работ подрядчик обеспечивает рабочие места огнетушителями. При проведении земляных работ необходимо обеспечить мойку колес автотранспорта. Проведение работ возможно только после согласования ППР на данные работы с заказчиком. Все выше перечисленные мероприятия выполняются силами и средствами подрядчика. Сбор и вывоз строительного мусора, образующегося при проведении работ, с территории предприятия осуществляется за счет подрядчика. Подрядчик, выполняющий работы внутри корпусов завода, должен иметь промышленный пылесос(ы) в количестве необходимом для поддержания рабочего места в чистоте. В помещениях ИСО7, ИСО8 в местах проведения работ силами подрядчика производится сухая уборка мусора пылесосом не реже 2 раз в смену. В остальных помещениях в местах проведения работ за счет подрядчика производится сухая уборка мусора пылесосом 1 раз в конце рабочей смены. Влажная уборка внутри помещений в местах проведения работ выполняется (при необходимости) службами заказчика. На открытых площадках в зимнее время подрядчик осуществляет уборку снега в зоне производства работ собственными силами. Место складирования снега на территории завода определяется заказчиком. В помещении Главного корпуса и столовой необходимо находиться в чистой одежде (спецодежде) и обуви. При проведении работ должна использоваться техника и грузоподъёмные механизмы подрядчика. Аренда техники заказчика (при возможности её предоставления) допускается с последующей почасовой оплатой. Строительно-монтажные и другие работы в существующих зданиях и сооружениях проводятся при наличии в зоне производства действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.д.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. Строительно-монтажные и другие работы на открытых и полуоткрытых производственных площадках проводятся при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. Подрядчик обязан за счет собственных сил и средств обеспечить своих работников бытовыми помещениями и местами складирования инструмента и материалов, используемых в работе на территории завода. Подрядчик обязан оплатить Заказчику стоимость затрат на электроснабжение, водоснабжение, канализацию, необходимые для содержания бытовых мобильных сооружений, а также стоимость мест для размещения персонала и складирования материалов, из расчёта 153 (сто пятьдесят три) рубля 40 копеек (в т.ч. НДС 18% 23,40 руб.) за 1 м2 занимаемой площади мобильного бытового сооружения и складского помещений в месяц. |
| 4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ |
| 4.1 | Требования к строительно-монтажной организации | - быть правомочным заключать договор; - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом; - не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; - не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; - не состоять в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России, - отвечать всем необходимым требованиям, указанным в настоящей документации; - состоять в саморегулируемой организации в соответствии с требованием ГрК РФ, иметь соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право, на заключение которого является предметом настоящей закупки; - обладать опытом выполнения аналогичных договоров, наличием необходимых ресурсов (людских – специалистов, необходимых для выполнения объемов работ; материальных – механизмов, приспособлений, инструмента, необходимых для выполнения всего объема работ и защитных мероприятий, мероприятий по ТБ). - работы выполнять по «проекту производства работ» в котором необходимо разработать мероприятия, позволяющие обеспечить сохранность технологического оборудования, существующих строительных конструкций и обеспечить максимальную чистоту в месте производства работ. - подготавливать необходимый комплект исполнительной документации в процессе выполнения строительно-монтажных работ и по завершению работ передавать исполнительную документацию в архив заказчика. |
| 5. ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ |
| 5.1 | Приложение 1 | Требования к составлению и оформлению сметной документации на строительно-монтажные работы. |
| 5.2 | Приложение 2 | Перечень исполнительной документации на строительно-монтажные работы. |
| 5.4 | Приложение 4 | Рабочая документация: 06-HJT II-000- КЖ.03; 06-HJT II-000- КЖ.04; 06-HJT II-000- КЖ.07; 06-HJT II-000- КЖ.06; 06-HJT II-000- КМ.26; |

Приложение 1

к Техническому заданию №8 на строительно-монтажные работы. Конструкции железобетонные.

Требования к составлению и оформлению сметной документации на строительно-монтажные работы

Внимание!!! На окончательном этапе конкурса два претендента представившие наилучшие коммерческие предложения  по запросу направляют сметы для проверки заказчику!!!

| № п/п | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сметно-нормативная база | Локальные сметы разрабатывать в базисном уровне цен на 1 января 2000 года с применением норм и расценок ТЕР-2001 (Чувашская Республика) в редакции 2014г. с изм. 1,2; ФЕР-2001 (для Чувашской Республики) в редакции 2017г. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». Использование нормативов базы ценообразования в строительстве 2001 года (база Госстроя), не зарегистрированных и не вошедших в Федеральный реестр сметных нормативов, не допускается |
| 2 | Метод пересчета в текущий уровень цен | Базисно-индексный метод с применением ежеквартальных индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ из базисного в текущий уровень цен, указанных в приложении к письмам Минрегиона РФ, действующих на дату подписания договора |
| 3 | Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы; Поправочные коэффициенты | При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат Excel указываются по позиционно. Дополнительные затраты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда согласно приложению № 1 МДС 81-35.2004 с изменениями по письму Росстроя от 23.06.2004 № АП-3230/06 и приложения № 3 МДС 81-36.2004, МДС 81-37.2004 должны подтверждаться обосновывающими документами (ПОС; ППР). В случае отсутствия подтверждающих документов доплата за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда в сметных расчетах не начисляется. Затраты, связанные с производством работ на высоте, рассчитываются на основании, технических частей сборников или других документов СНБ, ППР и рабочей документации (Приложение 4 к настоящему ТЗ). |
| 4 | Материальные ресурсы, не учтенные расценками | Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР в сборнике, допускается определять на основании прайс-листов, приложенных к смете (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону. Прайс-листы должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа наиболее экономичного решения, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортно-заготовительные расходы учитывать в размере не более 5% от стоимости материалов в текущих ценах (на основании прайс-листов) В случае применения импортных материалов и оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении Для строительных и монтажных работ стоимость материальных ресурсов, не учтенных расценками, учитывается отдельной строкой, следующей за расценкой При исключении и добавлении ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки. При взаиморасчетах (Акт КС-2, КС-3) предоставлять подтверждающие документы (товарные накладные, счета-фактуры). |
| 5 | Накладные расходы | В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов (МДС 81-33.2004 приложение №4) |
| 6 | Сметная прибыль | В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов (МДС 81-25.2001 приложение 3) |
| 7 | Зимние удорожания | Дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, начислять от сметной стоимости работ в случае, если сроки выполнения работ, согласно «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» ГСН входят в расчетный зимний период, и выполняются на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях. |
| 8 | Командировочные расходы | (суточные, проживание, проезд) относить на счёт накладных расходов |
| 9 | Прочие расходы | В локальных сметных расчётах не применяются |
| 10 | Затраты на временные здания и сооружения | В локальных сметных расчётах не применяются |
| 11 | Другие средства | Затраты, связанные с особыми условиями выполнения работ на Заводе ООО «Хевел», учитываются в ЛСР дополнительно и оплачиваются по фактически произведённым работам и понесённым затратам с соответствующим подтверждением. |

Инженер по сметно-договорной работе

ООО «Хевел»                		                                                      __________      Латыпова Ю.А.

Приложение 2

к Техническому заданию №8 на строительно-монтажные работы. Конструкции железобетонные.

Перечень исполнительной документации на строительно-монтажные работы

| № п.п. | Наименование | Нормативный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реестр исполнительной документации |  |  |
| 2 | Приказы о назначении ответственных лиц за технику безопасности, выполнение монтажных, пуско-наладочных работ и их качество. | п. 5.2, СП 48.13330.2011 от 20.05.2011 г | Предъявляется до начала работ |
| 3 | Копии документов по подготовке и аттестации специалистов организации, согласно требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. | РД 03-19-2007 от 29.01.2007 г. | Копии удостоверений о прохождении обучения по ОТ, пож. техн. минимуму, работ на высоте и др. в зависимости от выполняемых работ. Предъявляется до начала работ |
| 4 | Проект производства работ (ППР) | требование РД | Предъявляется и согласовывается до начала работ |
| 5 | Общий журнал работ и другие специальные журналы работ | РД 11-05-2007 и др. | Предъявляется до начала работ |
| 5 | Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования | СП 48.13330.2011 |  |
| 7 | Акты скрытых работ | РД-11-02-2006 |  |
| 8 | Прочие акты, ведомости, исполнительные схемы, согласно рабочей документации и НТД РФ. | РД-11-02-2006, СП 45.13330.2012, ГОСТ Р 51872-2002, СП 70.13330.2012 |  |
| 9 | Паспорта, сертификаты качества на строительные материалы, изделия и конструкции. | п. 3.5 в, СНиП 3.01.04-87 от 21.04.1987 |  |
| 10 | Комплект рабочих чертежей, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованными с авторами проекта. Данные надписи и подпись выполняются лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), | п. 5.6, РД-11-02-2006 от 26.06.2006 |  |

Инженер группы тенического

развития  ООО «Хевел»                                                                      __________      Дмитриев Е.А.

Приложение 4

к Техническому заданию №8 на строительно-монтажные работы.

Конструкции железобетонные.

Ведомость объёмов работ

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол.по смете | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ в осях 33-37, рядах Л-Р на территории существующего склада стекла и готовой продукции (рабочий проект 06-HJT II -000-KЖ.03) |
| ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
|  | ТЕРр57-11-1 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2 ( 1 слой) | 100 м2 основания | 0,18 |  |
|  | прайс-лист | Плита ДВП толщ.5 мм | м2 | 18 |  |
|  | ТЕРр57-2-7 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 0,18 |  |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | ТЕР46-04-016-01 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм | 1 м реза | 12,8 | глубина реза 500 мм |
| 2 | ТЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,047575 |  |
| 3 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 14,9885 |  |
| 4 | ТССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 14,9885 |  |
| ПРИЯМОК ПРм-1 (06-HJT II -000-KЖ.03, лист 3 ) |
| устройство монолитного приямка (06-HJT II -000-KЖ.03 лист 2 ) |
| 5 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (толщ.100 мм) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,002 |  |
| 6 | ПРАЙС-ЛИСТ | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) на сульфатостойком цементе | м3 | 0,204 |  |
| 7 | ТЕР06-01-062-04 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 железобетона в деле | 0,011 |  |
| 8 | ТССЦ-204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0,0036 |  |
| 9 | ТССЦ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0,093969 |  |
| 10 | ПРАЙС-ЛИСТ | Бетон тяжелый, класс В25 F50 W6 сульфатстойкий портландцемент | м3 | 1,1165 |  |
| 11 | ПРАЙС-ЛИСТ | Добавка к бетону "Фибра полипропиленовая" (расход 1,5кг/м3) | кг | 1,67475 |  |
| 12 | ТЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков | 1 т металлических изделий | 0,0228 |  |
| 13 | прайс-лист | Щит из пресованного решетчатого настила P 33х55/30х3, тип E размерами 880х880 | шт. | 1 |  |
| закладная деталь ЗД-1 (06-HJT II -000-KЖ.03 лист 3 ) |
| 14 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,01512 |  |
| 15 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (в 2 слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0072 |  |
| 16 | прайс-лист | Грунт-эмаль ЭМАКОУТ 7320В (расход 0,163 кг/м² при ТСП 50 мкм) | кг | 0,11736 |  |
| 17 | ТЕР13-03-004-05 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0072 |  |
| 18 | прайс-лист | Грунт-эмаль ЭМАКОУТ 7320С (расход 0,160 кг/м² при ТСП 50 мкм) | кг | 0,01152 |  |
| 19 | прайс-лист | Растворитель Эмлак №221 не более 10% от объема | кг | 0,01152 |  |
| гидроизоляция боковых поверхностей,соприкасающихся с грунтом (06-HJT II -000-KЖ.03, лист 3) |
| 20 | ТЕР08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (1 слой) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,03504 | 1 слой |
| 21 | ТЕР08-01-003-06 | На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 | 100 м2 изолируемой поверхности | -0,03504 |  |
| 22 | ТССЦ-101-3343 | Линокром ХПП, гранулят серый | м2 | 4,0296 |  |
| пазухи между приямком и существующим полом (06-HJT II -000-KЖ.03, лист 3 ) |
| 23 | ТЕР11-01-015-03 | Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 покрытия | 0,0114 | толщ. 500 мм |
| 24 | ТЕР11-01-015-04 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 ( толщ.500 мм) | 100 м2 покрытия | 0,0114 |  |
| 25 | прайс-лист | Раствор на саморасширяющемся цементе М150 | м3 | 0,5814 |  |
| гидроизоляция внутренних поверхностей приямка (06-HJT II -000-АС.04) |
| 26 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03936 | в 2 слоя |
| 27 | прайс-лист | Полимерная химстойкая композиция Taikor HS (расход в качестве покрытия 0,150-0,200 кг/м2) | кг | 1,5744 |  |
| ПРИЯМОК ПРм-2 (06-HJT II -000-KЖ.03, лист 3 ) |
| устройство монолитного приямка (06-HJT II -000-KЖ.03 лист 3 ) |
| 28 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (толщ.100 мм) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0036 |  |
| 29 | ПРАЙС-ЛИСТ | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) на сульфатостойком цементе | м3 | 0,3672 |  |
| 30 | ТЕР06-01-062-04 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 железобетона в деле | 0,0153 |  |
| 31 | ТССЦ-204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0,0051 |  |
| 32 | ТССЦ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0,119204 |  |
| 33 | прайс-лист | Бетон тяжелый, класс В25 F50 W6 сульфатстойкий портландцемент | м3 | 1,53 |  |
| 34 | прайс-лист | Добавка к бетону "Фибра полипропиленовая" (расход 1,5кг/м3) | м3 | 2,295 |  |
| 35 | ТЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков | 1 т металлических изделий | 0,0343 |  |
| 36 | прайс-лист | Щит из пресованного решетчатого настила P 34х55/40х4, тип В размерами 690х690 | шт. | 1 |  |
| Закладная деталь ЗД-1 (06-HJT II -000-KЖ.03, лист 3 ) |
| 37 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,01848 |  |
| 38 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (в 2 слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0088 |  |
| 39 | прайс-лист | Грунт-эмаль ЭМАКОУТ 7320В (расход 0,163 кг/м² при ТСП 50 мкм) | кг | 0,14344 |  |
| 40 | ТЕР13-03-004-05 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0088 |  |
| 41 | прайс-лист | Грунт-эмаль ЭМАКОУТ 7320С (расход 0,160 кг/м² при ТСП 50 мкм) | кг | 0,1408 |  |
| 42 | прайс-лист | Растворитель Эмлак №221 не более 10% от объема | кг | 0,01408 |  |
| гидроизоляция боковых поверхностей соприкасающихся с грунтом (06-HJT II -000-KЖ.03, лист 3) |
| 43 | ТЕР08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (1 слой) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0504 | 1 слой |
| 44 | ТЕР08-01-003-06 | На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 | 100 м2 изолируемой поверхности | -0,0504 |  |
| 45 | ТССЦ-101-3343 | Линокром ХПП, гранулят серый | м2 | 5,796 |  |
| 46 | ТЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков | 1 т металлических изделий | 0,0343 |  |
| 47 | прайс-лист | Щит из пресованного решетчатого настила P 33х55/30х3, тип Е размерами 1080х1080 | шт. | 1 |  |
| пазухи между приямком и существующим полом (06-HJT II -000-KЖ.03, лист 3 ) |
| 48 | ТЕР11-01-015-03 | Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 покрытия | 0,068 |  |
| 49 | ТЕР11-01-015-04 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 ( толщ.500 мм) | 100 м2 покрытия | 0,068 |  |
| 50 | прайс-лист | Раствор на саморасширяющемся цементе М150 | м3 | 5,42642 |  |
| гидроизоляция внутренних поверхностей приямка (06-HJT II -000-АС.04) |
| 51 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,058 | в 2 слоя |
| 52 | прайс-лист | Полимерная химстойкая композиция Taikor HS (расход в качестве покрытия 0,150-0,200 кг/м2) | кг | 2,32 | предворительные данные, но не подтверженные рабочей документацией |
| Лестница наружная в осях 34-35, у ряда Р. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ МОНОЛИТНОЙ Пм-1 (рабочий проект 06-HJT II -000-KЖ.07 ) |
| ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ПОД УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ |
| 1 | ТЕРр68-12-18 | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 площади разборки | 0,17 |  |
| 2 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ( толщ. 10 см) | 100 м3 конструкций | 0,007755 |  |
| 3 | ТЕРр69-19-19 | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300 | 1 м3 железобетона | 1,551 |  |
| 4 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,08 |  |
| 5 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0372 |  |
| 6 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5,7387 |  |
| 7 | ТССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 72,6987 |  |
| УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ МОНОЛИТНОЙ Пм-1 (рабочий проект 06-HJT II -000-KЖ.07 ) |
| 8 | ТЕР08-01-002-03 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | 1 м3 основания | 37,2 |  |
| 9 | ТССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 47,616 |  |
| 10 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,372 |  |
| 11 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (толщ.100 мм) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0186 |  |
| 12 | ПРАЙС-ЛИСТ | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) на сульфатостойком цементе | м3 | 1,8972 |  |
| 13 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ( в 1 слой) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0724 |  |
| 14 | ТССЦ-113-2230 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (Расход праймера — 0,25–0,35 л/м2) | л | 2,172 |  |
| 15 | ТССЦ-101-4728 | Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) (Расход мастики на один слой не более 1 кг/м2) | кг | 7,24 |  |
| 16 | ТЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (ТОЛЩ.400 ММ) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0671 |  |
| 17 | ПРАЙС-ЛИСТ | Бетон тяжелый, класс В25 F50 W6 сульфатстойкий портландцемент | м3 | 6,81065 |  |
| 18 | ТССЦ-204-0023 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм | т | 0,6008 |  |
| 19 | ТССЦ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0,0476 |  |
| 20 | ТССЦ-204-0048 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм | т | 0,0476 |  |
| 21 | ТССЦ-204-0038 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм ( прим. гнутье) | т | 0,1597 |  |
| 22 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1677 |  |
| 23 | ТССЦ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,342108 |  |
| 24 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ( толщ.80 мм) | 100 м2 стяжки | 0,1677 |  |
| 25 | ТССЦ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 1,02632 |  |
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ |
| 26 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (толщ. 300 мм) | 100 м3 грунта | 0,027 |  |
| 27 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,02715 |  |
| покрытие из брусчатки |
| 28 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,02 |  |
| 29 | ТЕР27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (15 см) | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,02 |  |
| 30 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ. 50 мм) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,001 |  |
| 31 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0,11 |  |
| 32 | ТЕР27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 10 м2 | 0,02 |  |
| 33 | поставка заказчика | Брусчатка "Кирпичик", размерами 210х100-0,06 (б/у, демонтированные) | м2 | 2 |  |
| покрытие асфальтобетонное |
| 34 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ.300 мм) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1155 |  |
| 35 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 12,705 |  |
| 36 | ТЕР27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 покрытия | 0,00385 |  |
| 37 | ТССЦ-401-0128 | Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 0,7854 |  |
| 38 | ТССЦ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0,046855 |  |
| 39 | ТССЦ-204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | т | 0,046855 |  |
| 40 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,003003 |  |
| 41 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,00385 |  |
| 42 | ТЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 ( толщ. 6 см) | 1000 м2 покрытия | 0,00385 |  |
| 43 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,00385 |  |
| 44 | ТЕР27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100 м бортового камня | 0,075 |  |
| 45 | поставка заказчика | Камни бортовые (б/у, демонтирванные) | пм | 8 |  |
| Устройство монолитных приямков ПРм-1,ПРм-2. ПЕРЕПЛАНИРОВАКА ПОМЕЩЕНИЙ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ в осях 1-6, рядах И-М.(рабочий проект 06-HJT II -000-KЖ.04) |
| ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
|  | ТЕРр57-11-1 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2 ( 1 слой) | 100 м2 основания | 0,24 |  |
|  | прайс-лист | Плита ДВП толщ.5 мм | м2 | 24 |  |
|  | ТЕРр57-2-7 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 0,24 |  |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
| 1 | ТЕР46-04-016-01 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм | 1 м реза | 13,2 | толщ. 500 мм |
| 2 | ТЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,060832 |  |
| 3 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 15,844 |  |
| 4 | ТССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 15,844 |  |
| ПРИЯМОК ПРм-1 |
| Устройство монолитного приямка (06-HJT II -000-KЖ.04 лист 3 ) |
| 5 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (толщ.100 мм) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0012 |  |
| 6 | ПРАЙС-ЛИСТ | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) на сульфатостойком цементе | м3 | 0,1224 |  |
| 7 | ТЕР06-01-062-04 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 железобетона в деле | 0,0061 |  |
| 8 | ТССЦ-204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0,0030968 |  |
| 9 | ТССЦ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0,059849 |  |
| 10 | ПРАЙС-ЛИСТ | Бетон тяжелый, класс В25 F50 W6 сульфатстойкий портландцемент | м3 | 0,61915 |  |
| 11 | ПРАЙС-ЛИСТ | Добавка к бетону "Фибра полипропиленовая" (расход 1,5кг/м3) | кг | 0,928725 |  |
| 12 | ТЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков | 1 т металлических изделий | 0,0225 |  |
| 13 | прайс-лист | Щит из пресованного решетчатого настила P 34х55/40х4, тип В размерами 780х780 | шт. | 1 |  |
| Закладная деталь ЗД-1 (06-HJT II -000-KЖ.04 лист 4, лист 2 прим. п.4 ) |
| 14 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,01344 |  |
| 15 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (в 2 слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0064 |  |
| 16 | прайс-лист | Грунт-эмаль ЭМАКОУТ 7320В (расход 0,163 кг/м² при ТСП 50 мкм) | кг | 0,10432 |  |
| 17 | ТЕР13-03-004-05 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0064 |  |
| 18 | прайс-лист | Грунт-эмаль ЭМАКОУТ 7320С (расход 0,160 кг/м² при ТСП 50 мкм) | кг | 0,1024 |  |
| 19 | прайс-лист | Растворитель Эмлак №221 не более 10% от объема | кг | 0,01024 |  |
| гидроизоляция боковых поверхностей,соприкасающихся с грунтом (06-HJT II -000-KЖ.04 лист 1 , прим. п.8) |
| 20 | ТЕР08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (1 слой) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,01892 | в 1 слой |
| 21 | ТЕР08-01-003-06 | На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 | 100 м2 изолируемой поверхности | -0,04092 |  |
| 22 | ТССЦ-101-3343 | Линокром ХПП, гранулят серый | м2 | 1,892 |  |
| пазухи между приямком и существующим полом (06-HJT II -000-KЖ.04 лист 2, прим. п.5 ) |
| 23 | ТЕР11-01-015-03 | Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 покрытия | 0,044 | толщ. 500 мм |
| 24 | ТЕР11-01-015-04 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 (толщ.500 мм) | 100 м2 покрытия | 0,044 |  |
| 25 | прайс-лист | Раствор на саморасширяющемся цементе М150 | м3 | 2,244 |  |
| гидроизоляция внутренних поверхностей приямка (06-HJT II -000-АС.05) |
| 26 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02534 | в 2 слоя |
| 27 | прайс-лист | Полимерная химстойкая композиция Taikor HS (расход в качестве покрытия 0,150-0,200 кг/м2) | кг | 1,0136 |  |
| ПРИЯМОК ПРм-2 (рабочий проект 06-HJT II -000-KЖ.04 ) |
| устройство монолитного приямка (06-HJT II -000-KЖ.04 лист 3 ) |
| 28 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (толщ.100 мм) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0036 |  |
| 29 | ПРАЙС-ЛИСТ | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) на сульфатостойком цементе | м3 | 0,3672 |  |
| 30 | ТЕР06-01-062-04 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 железобетона в деле | 0,025 |  |
| 31 | ТССЦ-204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0,006194 |  |
| 32 | ТССЦ-204-0021 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0,198328 |  |
| 33 | ПРАЙС-ЛИСТ | Бетон тяжелый, класс В25 F50 W6 сульфатстойкий портландцемент | м3 | 2,5375 |  |
| 34 | ПРАЙС-ЛИСТ | Добавка к бетону "Фибра полипропиленовая" (расход 1,5кг/м3) | кг | 3,80625 |  |
| 35 | ТЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков | 1 т металлических изделий | 0,0924 |  |
| 36 | прайс-лист | Щит из пресованного решетчатого настила P 34х55/40х4, тип В размерами 1580х785 | шт. | 2 |  |
| закладная деталь ЗД-1 (06-HJT II -000-KЖ.04 лист 4, лист 2 прим. п.4 ) |
| 37 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,02688 |  |
| 38 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (в 2 слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0128 |  |
| 39 | прайс-лист | Грунт-эмаль ЭМАКОУТ 7320В (расход 0,163 кг/м² при ТСП 50 мкм) | кг | 0,20864 |  |
| 40 | ТЕР13-03-004-05 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0128 |  |
| 41 | прайс-лист | Грунт-эмаль ЭМАКОУТ 7320С (расход 0,160 кг/м² при ТСП 50 мкм) | кг | 0,2048 |  |
| 42 | прайс-лист | Растворитель Эмлак №221 не более 10% от объема | кг | 0,02048 |  |
| гидроизоляция боковых поверхностей,соприкасающихся с грунтом (06-HJT II -000-KЖ.04 лист 1 , прим. п.8) |
| 43 | ТЕР08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (1 слой) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,09348 |  |
| 44 | ТЕР08-01-003-06 | На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 | 100 м2 изолируемой поверхности | -0,13148 |  |
| 45 | ТССЦ-101-3343 | Линокром ХПП, гранулят серый | м2 | 9,348 |  |
| пазухи между приямком и существующим полом (06-HJT II -000-KЖ.04 лист 2, прим. п.5 ) |
| 46 | ТЕР11-01-015-03 | Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 покрытия | 0,076 | толщ. 500 мм |
| 47 | ТЕР11-01-015-04 | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 ( толщ.500 мм) | 100 м2 покрытия | 0,076 |  |
| 48 | прайс-лист | Раствор на саморасширяющемся цементе М150 | м3 | 3,876 |  |
| гидроизоляция внутренних поверхностей приямка (06-HJT II -000-АС.05) |
| 49 | ТЕР13-03-001-15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1143 | в 2 слоя |
| 50 | прайс-лист | Полимерная химстойкая композиция Taikor HS (расход в качестве покрытия 0,150-0,200 кг/м2) | кг | 4,572 |  |
| СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ В ОСЯХ 1-6, РЯДАХ И-М. ( рабочий проект 06-HJT II-000-KM.26) |
| устройство и разборка защитных покрытий пола |
| 83 | ТЕРр57-11-1 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2 ( 1 слой) | 100 м2 основания | 0,352 |  |
| 84 | прайс-лист | Плита ДВП толщ.5 мм | м2 | 0,352 |  |
| 85 | ТЕРр57-2-7 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 0,352 |  |
| устройство проемов ПР-1 и ПР-2 ( рабочий проект 06-HJT II-000-KM.26, лист 2) |
| 86 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,8832 |  |
| 87 | ТЕРр53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,121 |  |
| 88 | ТЕРр56-23-1 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,16699 |  |
| 89 | прайс-лист | Шпилька М12-6gх190,58 | шт. | 33 |  |
| 90 | прайс-лист | Гайка М12-6Н,5 | шт. | 66 |  |
| 91 | прайс-лист | Шайба М12 | шт. | 66 |  |
| 92 | прайс-лист | Уголок 100х63х8 | кг | 161,87 |  |
| 93 | прайс-лист | Уголок 125х60х8 | кг | 120,79 |  |
| 94 | прайс-лист | Уголок 100х100х8 | кг | 5,12 |  |
| 95 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |  |
| прочие работы |
| 96 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,58976 |  |
| 97 | ТССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 1,58976 |  |
| Холодильный центр №2.Наружная площадка.Фундаменты. Устройство монолитных плит ФПм-1, ФПм-2 (рабочий проект 06-HJT II -000-KЖ.06 ) |
| Земляные работы |
| 1 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (толщ.120 мм) | 100 м3 конструкций | 0,1794 |  |
| 2 | ТЕРр69-19-19 | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300 | 1 м3 железобетона | 0,3588 |  |
| 3 | ТЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (толщ.250 мм) | 100 м3 конструкций | 0,5382 |  |
| 4 | ТЕР01-01-014-05 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,21528 |  |
| 5 | ТССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 581,256 |  |
| 6 | ТЕР08-01-002-03 | Устройство основания под фундаменты: гравийного | 1 м3 основания | 218 |  |
| 7 | ТССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 279,04 |  |
| 8 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 2,18 |  |
| ФУНДАМЕНТЫ ФПм-1,ФПм-2 |
| фундамент ФПм1 -2 шт. |
| 9 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (толщ.100 мм) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0376 |  |
| 10 | ПРАЙС-ЛИСТ | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) на сульфатостойком цементе | м3 | 3,8352 |  |
| 11 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1456 |  |
| 12 | ТССЦ-101-4728 | Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) (Расход мастики на один слой не более 1 кг/м2) | кг | 14,56 |  |
| 13 | ТССЦ-113-2230 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (Расход праймера — 0,25–0,35 л/м2) | л | 5,096 |  |
| 14 | ТЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (ТОЛЩ.400 ММ) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,1352 |  |
| 15 | ПРАЙС-ЛИСТ | Бетон тяжелый, класс В25 F50 W6 сульфатстойкий портландцемент | м3 | 13,7228 |  |
| 16 | ТССЦ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0,4103 |  |
| 17 | ТССЦ-204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм ( прим. гнутье) | т | 0,09976 |  |
| 18 | ТССЦ-204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0,10822 |  |
| 19 | ТССЦ-204-0047 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм (КП-1) | т | 0,10822 |  |
| фундамент ФПм2 |
| 20 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (толщ.100 мм) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0376 |  |
| 21 | ПРАЙС-ЛИСТ | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) на сульфатостойком цементе | м3 | 3,8352 |  |
| 22 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1904 |  |
| 23 | ТССЦ-101-4728 | Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) (Расход мастики на один слой не более 1 кг/м2) | кг | 19,04 |  |
| 24 | ТССЦ-113-2230 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (Расход праймера — 0,25–0,35 л/м2) | л | 6,664 |  |
| 25 | ТЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (ТОЛЩ.400 ММ) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,1352 |  |
| 26 | ПРАЙС-ЛИСТ | Бетон тяжелый, класс В25 F50 W6 сульфатстойкий портландцемент | м3 | 13,7228 |  |
| 27 | ТССЦ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0,41548 |  |
| 28 | ТССЦ-204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм ( прим. гнутье) | т | 0,13048 |  |
| 29 | ТССЦ-204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0,09702 |  |
| 30 | ТССЦ-204-0047 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм (КП-1) | т | 0,09702 |  |
| Восстановление асфальто-дорожного покрытия |
| 31 | ТЕР27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 покрытия | 0,1144 |  |
| 32 | ТССЦ-401-0128 | Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В22,5 (М300) | м3 | 23,3376 |  |
| 33 | ТССЦ-204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0,44044 |  |
| 34 | ТССЦ-204-0037 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм | т | 0,44044 |  |
| 35 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,089232 |  |
| 36 | ТЕР27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,1144 |  |
| 37 | ТЕР27-06-021-03 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 ( толщ. 6 см) | 1000 м2 покрытия | 0,1444 |  |
| 38 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,1444 |  |

Инженер по подготовке и организации работ

ООО «Хевел»                                                                                         __________       Дмитриев Е.А.

Руководитель группы технического развития

ООО «Хевел»                                                                                         __________      Протасов А.П.